## Slide 1
社内勉強会
フィジカルAI入門
〜 AIが、現実世界で動き出す 〜
エッジAI × ローカル5G × AI集中管理基盤 —— 3つの要素で読み解く次のインフラ商機
20XX年X月X日 ネットワーク事業部 ○○○○（発表者名に差し替え）
Notes: 本編30〜45分+Q&A15分。日付・発表者名を差し替えてください。冒頭のつかみ: 「自席でロボットアームにボールを掴ませています。今日はその裏側にある大きな地殻変動の話をします」

## Slide 2
2
INTRODUCTION
本日のゴールと進め方
フィジカルAIの全体像を掴む
「何ができて、なぜ今盛り上がっているのか」を一枚絵で語れるようになる
要素技術と弊社の実績を知る
VLA・エッジAI・ローカル5G・AI基盤。それぞれで弊社が検証済みのこと
提案づくりの議論の土台にする
「3要素パッケージ」構想へのツッコミ・アイデアをQ&Aでもらう
アジェンダ（約40分＋Q&A）
01
フィジカルAIとは何か
10分
02
頭脳 — VLAモデル
8分
03
五感と反射神経 — エッジAI
8分
04
神経網 — ローカル5G
5分
05
中枢 — AI集中管理基盤
5分
06
まとめ — 3要素パッケージ
4分
Q&A
質疑応答・ディスカッション
15分
Notes: 2分。ゴールを先に共有し「営業・SE両方に持ち帰りがある構成」と宣言する。

## Slide 3
3
01
フィジカルAIとは何か
生成AI・エージェントAIの次に来る「第3の波」。
まずは全体像と、いま世界で起きていることから。
Notes: セクション1: 10分

## Slide 4
4
01｜フィジカルAIとは
AIの進化 — 3つの波
第1波：生成AI
2022年〜
デジタル世界で「言葉と知識」を扱う
文章生成・要約・翻訳・コード生成
代表例：ChatGPT
第2波：エージェントAI
2024年〜
デジタル世界で「作業」をこなす
自律的なツール操作・調査・業務代行
代表例：Claude Code、各種AIエージェント
第3波：フィジカルAI
2025年〜
物理世界を認識し、行動する
ロボット・自動運転・ドローン・AMR
代表例：ヒューマノイド、VLA搭載アーム
フィジカルAI ＝ 物理世界を認識し、理解し、行動するAI（見る → 考える → 動く）
Notes: 3分。ポイント: 波は置き換えではなく積み重なり。生成AI/エージェントAIの成果(基盤モデル)がそのまま物理世界に流れ込んできたのがフィジカルAI。

## Slide 5
5
01｜フィジカルAIとは
なぜ今か — 市場は「兆円」の単位で動き始めた
国内AIシステム市場（IDC Japan）
Chart: 
| 2024年 | 2029年（予測）
市場規模（兆円） | 1.34 | 4.19
5年で3.1倍（CAGR 25.6%）
50兆ドル
NVIDIA CEOが語る市場機会
製造・物流・自動運転を含む長期の市場規模感（2025年発言）
5兆ドル
ヒューマノイド市場 2050年
Morgan Stanley予測。2050年に世界10億台稼働のシナリオ
828億ドル
日本のフィジカルAI市場 2035年
国内でも2035年に向けて大幅拡大の予測
出典：IDC Japan（2025）、NVIDIA CEO Jensen Huang発言（VivaTech 2025）、Morgan Stanley（2025）、日本フィジカルAI市場予測（2026-2035）
Notes: 2分。「フィジカルAIのChatGPTモーメントは既に来た」(Jensen Huang)を紹介。数字の桁感だけ持ち帰ってもらえばOK。予測はソースにより幅がある点も正直に。

## Slide 6
6
01｜フィジカルAIとは
フィジカルAIの基本ループ — 認識・判断・行動
認識 Sense
カメラ・LiDAR・各種センサーで
周囲の状況を捉える
判断 Think
VLA／基盤モデルが状況を理解し
次の行動を決める
行動 Act
アーム・車輪・プロペラが
物理世界に働きかける
行動の結果が環境を変え、次の「認識」へ —— このループを回し続ける
求められる応答速度は 数ms〜100ms。 チャットなら1秒待てるが、動く機械は待てない —— ここがフィジカルAI特有の難しさ
応答要件：総務省 地域エッジAI実証 提案仕様（数ms〜100msのリアルタイム処理）より
Notes: 2分。後半のエッジAI・ローカル5Gの伏線。「クラウド往復では間に合わない場面がある」ことをここで植え付ける。

## Slide 7
7
01｜フィジカルAIとは
開発の全体像 — NVIDIAが説く「3つのコンピュータ」
① 学習（Train）
NVIDIA DGX
大量データでロボットの頭脳
（基盤モデル）を訓練する
AIスーパーコンピュータ
② シミュレーション（Sim）
Omniverse ＋ Cosmos
デジタルツインで安全に試し、
合成データを量産。Cosmosは
2,000万時間の実映像で学習した
「世界モデル」
③ 実行（Act）
Jetson Thor
ロボットに載るエッジ計算機。
2070 TFLOPS（FP4）・128GB
$3,499（2025年8月GA）
学習 → シミュレーション → 実行 のループ全体が開発基盤。 「③実行」だけでなく「①②を支えるインフラ」にも商機がある（→ セクション05へ）
出典：NVIDIA（CES 2025 / GTC 2025 発表、Jetson Thor 2025年8月GA）
Notes: 3分。NVIDIAのフレームで全体像を掴んでもらう。弊社文脈: ③はSAKURA-IIのようなNPUでも代替可能、①②はK8s基盤の話につながる、と一言添える。

## Slide 8
8
02
頭脳 — VLAモデル
「見て・聞いて・動く」を1つのモデルで。
ロボットの頭脳は基盤モデルの時代へ。
Notes: セクション2: 8分

## Slide 9
9
02｜頭脳：VLAモデル
VLA（Vision-Language-Action）とは
LLM
言葉 → 言葉
ChatGPTなど。テキストの入出力
VLM
画像＋言葉 → 言葉
画像を理解して説明・回答できる
VLA
画像＋言葉 → 行動
カメラ映像と指示から、ロボットの動作を直接出力
VLAの入出力イメージ
入力：カメラ画像 ＋ 「青いボールを掴んで」
出力：各関節の動き（モーター指令値の連続列）
＝ プログラムを書かずに、デモを見せて教える
従来のロボット開発との違い
ティーチング・専用プログラミングが不要 — 自然言語＋実演で教える
学習した動作を、少し違う状況にも汎化できる
Notes: 3分。「VLAはロボット版の基盤モデル」という一言に集約。従来のティーチングペンダントとの違いを製造業の聴衆に響かせる。

## Slide 10
10
02｜頭脳：VLAモデル
世界の主要プレイヤー — 2025年に一気に出揃った
モデル | 開発元 | 特徴
Isaac GR00T N1 / N1.5 | NVIDIA | オープンなヒューマノイド汎用基盤モデル（公開版 約2.2B）。Jetson Thor上での実行を想定
π0 / π0.5 | Physical Intelligence | 汎用ロボット基盤モデルの先駆。openpiとしてOSS化。評価額110億ドル（2026年報道）
Gemini Robotics 1.5 / 2 | Google DeepMind | On-Device版はネット接続なしでロボット上で動作。2026年に全身制御の「2」を発表
Helix | Figure | ヒューマノイド上半身を高周波制御。7B VLM（7〜9Hz）＋高速制御系（200Hz）の二重構成
SmolVLA | Hugging Face | 450Mの軽量オープンVLA。コンシューマGPUでも動作 —— 弊社が検証中（次頁）
ポイント：巨大プロプライエタリ勢とオープン勢が併走 —— オープン勢の存在が、私たちのような事業者にも検証の門戸を開いた
出典：各社公開情報（2025〜2026年）。パラメータ数・評価額は公表値/報道ベース
Notes: 2分。表は読み上げず「1年でこれだけ出た」というスピード感と、オープン化の流れだけ強調。

## Slide 11
11
02｜頭脳：VLAモデル
ロボット学習の民主化 — 机の上で始められる
約1.5万円〜
LeRobot SO-101 部品コスト
Hugging Face発の3Dプリント6軸アーム（約$100〜130）。組立キットも数万円台
450M
SmolVLAのパラメータ数
軽量でもSO-101実機ベンチで大型モデルに匹敵。コンシューマGPUで動く
約1,000万
事前学習フレーム数
コミュニティが持ち寄った487データセットで事前学習済み。少数デモの追加学習で使える
30%短縮
非同期推論の応答改善
推論と動作を並行処理。実タスクのスループットは約2倍に
数年前まで研究室の話だった「ロボットに教える」が、数万円と1台のGPUで試せる時代に
出典：Hugging Face LeRobot / SmolVLA 公開情報（2025年）。円換算は概算
Notes: 2分。「参入障壁が崩れた」ことが本セクションの結論。次のスライドで自社検証につなぐ。

## Slide 12
12
02｜頭脳：VLAモデル
弊社検証① LeRobot SO-101 × SmolVLA でボール把持
［写真差し替え］
自席検証環境
（SO-101＋カメラ＋GPU PC）
実機は私の席にあります。動くところは
いつでもお見せできます（Q&A後でもぜひ）
検証構成
SO-101 リーダー／フォロワーアーム ＋ USBカメラ ＋ GPU搭載PC
SmolVLA（公開ベースモデル）を自前データでファインチューニング
①
収集
リーダーアームを人が操作し、把持デモを数十エピソード記録
②
学習
収集データでSmolVLAをファインチューニング（数時間）
③
実行
「ボールを掴む」を自律実行 —— 把持に成功
得られた学び
データ品質（照明・背景・カメラ位置）が精度を大きく左右する／「収集→学習→実行」のループを社内で回せることを確認
Notes: 3分。実体験を語る一番の見せ場。デモ動画があればここで再生。失敗談(データの取り直し等)も入れると質疑が盛り上がる。

## Slide 13
13
03
五感と反射神経 — エッジAI
「考える」だけでは動けない。ミリ秒で反応する
推論チップが、フィジカルAIの身体性を支える。
Notes: セクション3: 8分

## Slide 14
14
03｜エッジAI
なぜクラウドではなくエッジで推論するのか
応答時間
制御ループは数ms〜100ms。クラウド往復（数十〜数百ms＋揺らぎ）では機械の制御に間に合わない
可用性・安全
通信が切れても、その場で判断して安全に止まる／動き続ける必要がある
データ主権
現場の映像・機微データを外に出さない。プライバシーと機密保持の要請
通信コスト
全カメラ映像をクラウドへ上げ続ける帯域・転送コストは非現実的。現場で絞ってから送る
→ 学習はクラウド/センター、推論は現場（エッジ）へ —— 推論の主戦場はエッジに移りつつある
Notes: 2分。4つの理由はNW屋・インフラ屋の実感に訴える。ここからSAKURA-IIへ。

## Slide 15
15
03｜エッジAI
EdgeCortix SAKURA-II — 日本発のエッジAIアクセラレータ
60 TOPS
AI性能（INT8）／BF16でも30 TFLOPS
約8〜10W
動作時消費電力（典型値）
$399
PCIe/M.2モジュール価格帯
16GB
LPDDR4x搭載・帯域68GB/s
開発元：EDGECORTIX株式会社（川崎・2019年設立のファブレス半導体、累計調達1.1億ドル）
技術の肝：データフロー型アーキテクチャ
GPU（ノイマン型）：柔軟だが、メモリ往復で遅延が揺れる。実効利用率は30〜40%程度
SAKURA-II（データフロー型）：コンパイラが計算資源を静的に割当。オンチップSRAM中心で動くため、処理時間が「決定論的」＝ジッターが極小
DNA（動的再構成IP）＋ MERAコンパイラ（PyTorch / ONNX / TFLite対応）のフルスタック提供
「速さ」だけでなく「揺れなさ」を設計思想で作り込んだチップ
出典：EdgeCortix公開情報、弊社NS研向け調査資料（2026年3月）
Notes: 2分。国産・低消費電力・決定論という3つのキーワード。宇宙(放射線耐性試験済)の小ネタも時間があれば。

## Slide 16
16
03｜エッジAI
エッジAIチップの勢力図 — 三者三様の設計思想
 | SAKURA-II | Jetson AGX Orin | Hailo-8
AI性能 | 60 TOPS（INT8） | 275 TOPS | 26 TOPS
消費電力 | 約8〜10W | 15〜60W | 約2.5W
価格帯 | $399 | 約$2,000 | 約$350
電力効率（TOPS/W） | 7.5 | 4.6 | 3.0
実効利用率 | 80%以上 | 30〜40% | 40〜70%
位置づけ | エッジ汎用・低ジッター | 汎用計算機・CUDA資産 | 組込特化
バッチサイズ1（1件ずつ即時処理＝ロボット制御の条件）では、カタログTOPSより「電力効率×実効利用率」が効く
出典：弊社NS研向け調査資料（2026年3月）。実効利用率はバッチサイズ1前提の推定値を含む
Notes: 2分。「TOPSの絶対値では語れない」が要点。Jetsonを貶めず、エコシステムの強さと用途の棲み分けとして説明。

## Slide 17
17
03｜エッジAI
弊社検証② SAKURA-II 実機性能試験（YOLO11m）
7.6ms
推論時間（DNA・INT8）
物体検出YOLO11mを1フレームあたり数msで処理
±0.2ms
推論ジッター（揺らぎ）
処理時間のブレが極小 —— 他社製品の約1/10の安定性
10W未満
平均消費電力
60分連続実行での実測平均。ファンレス設計も視野
22%高速
Mixed精度の効果
精度低下はわずか-0.3mAP（約0.7%）で速度を2割改善
制御用途では「速い」より「揺れない」が効く。 低ジッター×超低消費電力 → ロボット・VLA・自動運転の推論に好適
弊社実測（2026年）：YOLO11m 640×640、SAKURA-II PCIeカード、60分連続・室温26℃。NS研向け報告より
Notes: 2分。自社の一次データという強み。「ジッターが小さい＝制御周期を詰められる」を機械屋の言葉で説明。

## Slide 18
18
04
神経網 — ローカル5G
動き回る機械を、切れない無線でつなぐ。
フィジカルAIこそが高帯域無線の使い道になる。
Notes: セクション4: 5分

## Slide 19
19
04｜ローカル5G
動くAIには「切れない無線」が必要
フィジカルAIは移動する（AMR・AGV・ドローン・搬送ロボット）。有線は引けず、無線の質がそのまま安全と生産性になる。
Wi-Fiの限界（現場あるある）
AP切替（ローミング）で通信が途切れ、AMRが停止する
金属棚・機械の多い環境で電波干渉・不感地帯が発生
端末台数が増えると輻輳し、遅延が読めなくなる
屋外・広域のカバーが苦手
ローカル5Gの強み
ハンドオーバーで移動中も途切れない
免許帯域を占有 —— 干渉に強く、遅延・帯域を設計できる
多数同時接続・上り偏重（映像アップ中心）のカスタムが可能
SIM認証によるセキュリティ、屋外・広カバレッジ対応
→ 「動き回る機械 × 映像 × リアルタイム制御」の無線は、ローカル5Gが本命
Notes: 2分。隣の課のL5G担当がいれば補足を振ると良い。Wi-Fi 6/7で足りるケースもあると公平に添えると信頼感が出る。

## Slide 20
20
04｜ローカル5G
Celona「5G LAN」と弊社の取り組み
Celona とは
「5G LAN」のパイオニア（2019年設立、NTT等が出資）。セルラーAPを既存の企業LANに統合し、クラウドから一元管理
iPhone / iPad 対応 —— 専用端末なしで使い始められる
展開実績 500万㎡（サッカー場932面分）
もてぎサーキットで高速走行車両からのオンボード映像伝送を実証（弊社ニュースリリース）
弊社のアセット（隣の課で推進中）
検証ラボ
FACE-1にCelona検証環境を構築（電波シールドテント＋アンリツ測定器）。顧客見学も可能
PoCパッケージ
コア＋屋外RAN＋アンテナのレンタルと、ローカル5G免許取得支援をセットで提供
提案課題
「高帯域・低遅延を活かすユースケース」の決め手に欠けていた —— 次頁がその答え
出典：Celona公開情報、弊社ニュースリリース・社内資料
Notes: 1.5分。「箱(L5G)は用意できている。使い道が課題だった」と正直に言うと次のスライドが立つ。

## Slide 21
21
04｜ローカル5G
フィジカルAIが、ローカル5Gのキラーユースケースになる
これまで
「ローカル5Gありき」でユースケースを探す
→ 帯域と投資を正当化する理由が弱い
これから
フィジカルAIが低遅延・上り帯域・移動性を
「必要とする」—— 需要側から5Gを引っ張る
物流倉庫
AMR/AGVの群制御、棚映像のAI検品、コネクテッドフォークリフト
製造
外観検査カメラ×エッジAI、協働ロボット、設備の映像監視
建設・プラント
建機の遠隔操縦、ドローンによる点検・測量、安全監視
地域・屋外
防災監視、害獣対策ドローン、インフラ点検（→事例は後述）
共通項：上り映像が太い／移動体が多い／遅延が読める必要がある —— まさにローカル5Gの得意領域
Notes: 1.5分。本日の提案ストーリーの要。「売り物(5G)と使い道(フィジカルAI)が噛み合う」構図を強調。

## Slide 22
22
05
中枢 — AI集中管理基盤
エッジだけでは完結しない。集めて・学び直して・配る。
Kubernetesが「AIの運用」の共通基盤になる。
Notes: セクション5: 5分

## Slide 23
23
05｜AI集中管理基盤
フィジカルAIは「運用しながら賢くする」システム
エッジ（現場）
ロボット・AMR・カメラが
推論しながら稼働
中央基盤
データ蓄積・再学習・評価
（GPUクラスタ）
映像・走行ログ・失敗データを収集
改善したモデルを配信（OTA）
その中枢を担うのが Kubernetes
GPUオーケストレーション
学習・推論ジョブへのGPU割当を自動化（DRA、ギャングスケジューリング等が成熟）
推論サービング
モデルのバージョン管理・A/B展開・スケールを標準化
フリート管理
数十〜数百台のエッジ機器・ロボットへの一斉配信と監視
→ 「作って終わり」ではなく「回し続ける」インフラ —— ここがインフラ事業者の出番
Notes: 2.5分。K8s導入シナリオの答え: 「AIの継続運用(MLOps/フリート管理)」が用途。NVIDIAの3コンピュータの①②に相当する話だと繋げる。

## Slide 24
24
05｜AI集中管理基盤
弊社の強みの延長線 — 3Tier/HCI の「次」としてのK8s基盤
インフラ提案の系譜
1
3Tier（VMware）
サーバ・SAN・NWの設計構築 —— 弊社の主戦場
2
HCI（Nutanix）
ストレージのSDS化・運用簡素化 —— 実績多数
3
K8s＋SDS
AI基盤の標準形。VMもKubeVirtで統合する流れ —— 同じお客様の「次の更改」で必ず出てくる
ストレージの答え：simplyblock
K8sネイティブなNVMe/TCP SDS（ベルリン発、SPDKベース）。カーネルバイパスでローカルNVMe並みの低遅延
Tier0（ローカルNVMe）→ Tier1（クラスタ）→ Tier2（S3）の自動階層化で容量とコストを最適化
LLM推論のKV Cacheを永続化・共有し、応答開始時間（TTFT）を大幅改善 —— AI推論基盤の差別化要素
Ceph比で軽量・NVMe特化。弊社がNS研向け調査で競合比較・評価済み
出典：simplyblock公開情報、弊社NS研向け調査資料（2026年3月）
Notes: 2.5分。聴衆(インフラ屋)への持ち帰り: 「K8sは畑違いの新技術ではなく、HCIで起きたSDS化の続き」という位置づけ。

## Slide 25
25
06
まとめ — 3要素パッケージ構想
エッジAI × ローカル5G × AI基盤。
バラ売りせず「現場で動くAI一式」で提案する。
Notes: セクション6: 4分

## Slide 26
26
06｜まとめ
提案構想 — 3要素を1つのパッケージに
弊社の裏付け
エッジ層（現場）
ロボット・AMR・ドローン・カメラ ＋ SAKURA-II等のNPU
数ms〜100msの自律制御・現場推論
SAKURA-II実測／SO-101×SmolVLA検証
ネットワーク層（神経網）
ローカル5G（Celona 5G LAN）
移動体を切れずにつなぐ・上り映像・遅延設計
Celona検証ラボ／PoCパッケージ
基盤層（中枢）
Kubernetes ＋ GPU ＋ simplyblock
データ蓄積・再学習・モデル配信・フリート管理
3Tier/HCI実績／SDS技術調査（NS研）
3つを個別に売らない。「現場で動くAI」を一式で提案する —— 各要素に弊社の検証実績という裏付けがある
Notes: 2分。本日の結論スライド。右列の「裏付け」が単なる構想でない根拠。矢印は上り(データ収集)と下り(モデル配信)の双方向。

## Slide 27
27
06｜まとめ
国内でも動き始めている — 地域エッジAI実証（秋田）
地域デジタルツイン × マルチエージェント協調AI
総務省「地域社会DX推進パッケージ事業」応募案件（2026年・採択前）。秋田ケーブルテレビを代表に、弊社はアーキテクチャ設計・通信/MEC担当として参画。
エッジ端末AI
ドローン・ロボット＋専用推論チップ。物体検出・追跡・姿勢推定を数ms〜100msで並列実行
地域共有MEC
点群から地域デジタルツインを構築し、予測・シミュレーション・協調制御
通信（協調AI）
5G等でAI同士が推論結果を共有。AI on RAN / AI for RAN の技術指針獲得も狙う
なぜ地域で？ — 切実な社会課題
98件・108人
秋田県のクマ人身被害（令和2〜6年度）。被害の約7割は日常生活の中で発生。2025年秋には市街地出没で小中高が臨時休校に。
ユースケース
害獣対策：検知→予測→ドローン派遣→音・光で森へ誘導
防災：逃げ遅れ把握・避難誘導支援
出典：実証事業応募提案書（2026年7月・応募段階）。個人情報・詳細体制は割愛
Notes: 1.5分。「3要素パッケージ」の実地版がすでに提案として動いていることを示す。採択前である点は明確に伝える。

## Slide 28
28
06｜まとめ
弊社の歩みと、これから
先期
NS研向け技術調査
EdgeCortix／simplyblockの市場・技術調査を受託・完遂
先期
SAKURA-II 実機検証
YOLO11mで低ジッター±0.2ms・平均10W未満を実測
今期
VLA技術検証
LeRobot SO-101×SmolVLAでボール把持を実証（自席で継続中）
今期
ローカル5G体制
Celona検証ラボ・PoCパッケージ（隣課と連携）
次
3要素パッケージ
リファレンス構成→統合デモ→顧客PoC提案へ
全社のAI技術獲得ロードマップ（STEP0：K8s基礎 → STEP1：AIOps → STEP2：推論基盤 → STEP3：AIグリッド）とも整合。
フィジカルAIは、STEP2「推論基盤」を現場側から引っ張る需要ドライバー
Notes: 1.5分。個人の取り組みを会社のロードマップに接続して締める。次アクション(リファレンス構成づくり)への協力・巻き込みを呼びかける。

## Slide 29
29
SUMMARY & Q&A
本日のまとめ
1
フィジカルAIは「第3の波」
市場は兆円規模へ。要素技術（VLA・エッジNPU）はこの1〜2年で急速に民主化した
2
弊社は3要素すべてに実績の種がある
エッジAI（SAKURA-II実測・SO-101検証）×ローカル5G（Celonaラボ）×AI基盤（HCI実績・SDS調査）
3
バラ売りせず、一式で価値を訴求する
小さな検証を重ね、「現場で動くAIパッケージ」としてリファレンス構成→デモ→顧客PoCへ
Q&A・ディスカッション（15分）
「この業界のこの現場なら刺さりそう」というアイデアを、ぜひ聞かせてください。SO-101の実機デモは私の席でいつでも。
Notes: 2分でまとめ→Q&A15分。想定問答: ①費用感は? ②Wi-Fi 6Eではだめ? ③K8sの学習コストは? ④SAKURA-IIとJetsonどちらを推す? を準備しておく。