## Slide 1: PrimeConnect ONE 監視業務フロー ／ ご回答の反映と追加確認
NTT PC御中
双日テックイノベーション株式会社
ネットワークインテグレーション事業本部
2026年7月

## Slide 2: 本資料の目的
先日は、フロー整理資料へのご回答をありがとうございました。頂いた内容を本資料に反映しております。
■ 本資料の目的
業務フローに対する当社の理解に誤りがないかをご確認いただくとともに、
自動化できる範囲と手法を検討するために必要な情報をお伺いすることを目的としています。
■ 本資料の構成
・構成図イメージ … 障害確認に登場する機器・ツールとその関係（当社の理解）
・業務フロー … 検知から顧客報告までの各工程と確認事項（当社の理解）
・自動化イメージ（当社案） … 現時点で当社が想定する自動化手法の候補
■ お願い事項
各ページの赤い吹き出しに「確認事項」を記載しております。特に各工程で参照されている
システム・機器の製品名と、運用でコマンドのスクリプト化やAPI等で自動化可能か、拡張性の有無をお伺いできますと幸いです。

## Slide 3: 全体構成イメージ（ネットワーク構成図）
※ 拠点間VPNサービスとしての全体構成に関する当社理解のイメージ図です。認識に相違がございましたらご指摘ください。（?＝製品名・型番をお伺いしたい機器、①〜⑫＝監視業務フローの工程番号）
＜運用・監視系（NTTPC様）＞
① ダッシュボード関連システム ?
トンネル断を検知・状態表示し、お客さまへメール通知（⑫報告も定型文メール）
② 監視サーバ ?
収容GWにログインしIPSec状態を確認
③④ TOツール ?
CPEへ接続しリンク／トンネル状態を確認
⑤⑥ 社内SOシステム
トンネル⇔収容GWの紐づけ・接続情報を参照
⑦ ServiceNow
片系断時に設備部門へエスカレーション起票
フレッツ網（NGN）
アクセス回線・中継網（NTT東西）／VPNトンネルの経由網
PrimeConnect ONE網
（NTTPC様 設備）
収容GW（現用）?
IPSec／トンネルを収容
収容GW（現用）?
IPSec／トンネルを収容
収容GW（バックアップ）
⑥片系断／両系断の判定
収容GW（バックアップ）
⑥片系断／両系断の判定
顧客拠点A
CPE ?
顧客側ルータ
ONU
回線終端装置
アクセス回線：フレッツ光／光コラボ
（⑩契約区分により⑪の要否が変わる）
顧客拠点B
ONU
回線終端装置
CPE ?
顧客側ルータ
アクセス回線：フレッツ光／光コラボ
（⑩契約区分により⑪の要否が変わる）
現用トンネル（IPSec＋IPoE）
＝お客さま通信
バックアップトンネル
IPv6 PPPoE経由
⑧⑨ NTT東西 法人保守窓口
フレッツ障害／広域エリア故障、⑪ONU疎通を電話で確認（ヒト手）
現用トンネル（お客さま通信：IPSec＋IPoE）
バックアップトンネル
運用・監視アクセス（CPEへはIPv6 PPPoE経由）
電話によるヒト手確認

## Slide 4: 構成図イメージ
IPv6 PPPoE経由
※ PrimeConnect ONE のVPN障害確認に必要な範囲での当社理解です。各確認ポイントで使用するツールと工程番号を併記しています。
＜運用・監視系（NTTPC様）＞
③④ TOツール ?
CPEへ接続し、リンク／
トンネル状態を確認
① ダッシュボード関連システム ?
トンネル断を検知・状態表示
＋お客さまへメール通知
② 監視サーバ ?
収容GWにログインし
IPSec状態を確認
⑤⑥ 社内SOシステム
トンネル⇔収容GWの紐づけ・
接続情報を参照
PrimeConnect ONEトンネル（現用）／お客さま通信：IPSec＋IPoE
バックアップトンネル（収容GW〈バックアップ〉に収容）
CPE ?
顧客側ルータ
ONU
回線終端装置 （⑪疎通確認の対象）
顧客拠点
フレッツ光／光コラボ
⑩ 契約区分により ⑪の実施有無が変わる
NGN網
VPNトンネルの経由網
アクセス回線・中継網（NTT東西）
収容GW（現用） ?
IPSec／トンネルを収容
収容GW（バックアップ）
片系断／両系断の判定
NTTPC様 設備
＜調査依頼・報告（フロー後半）＞
⑫ お客さまへ報告
定型文あり・該当
ユーザのみメール通知
⑪ ONU疎通確認
現在は電話で確認
（監視ルータのpingは未実施？）
⑧⑨ NTT東西 法人保守窓口
フレッツ障害／広域エリア故障を
電話で確認（ヒト手対応）
⑦ 設備部門へエスカレーション
片系断と判定した場合にServiceNowで起票
━━ お客さま通信（IPSec＋IPoE） ┅┅ バックアップトンネル ┅┅ 各ツールが確認している箇所（運用・管理アクセスはIPv6 PPPoE経由）
? ＝ 製品名・型番をお伺いしたい箇所 ①〜⑫ ＝ 監視業務フロー（次ページ以降）の工程番号に対応

## Slide 5: 監視業務フロー（1/2） 障害検知 〜 片系断／両系断の判定
※ ご回答を反映した当社の理解です。各工程で「参照先のシステム／機器の製品名」と「障害確認ツールにAPI等で自動化できる拡張性」があるかをご確認させてください。
■＝通常工程 ■＝分岐
① 障害／アラート検知
ダッシュボード関連システムで検知・状態表示＋メール等でお客さま通知
確認事項：アラートを自動化の起点にできるか
・ダッシュボード関連システムの製品名は何ですか？
・アラートをAPI／Webhookで受け取れますか？サンプルを頂けますか？
② 初期確認（IPSec確認）
IPSecの状態を確認（※ping死活監視ではなくIPSecとのご回答）
確認事項：状態確認をコマンド／APIで自動化できるか
・IPSecを確認している監視サーバの製品名は？
・確認先の機器・確認手段（コマンド/API）・正常判定の基準は？
・ping/BGPは監視対象外という理解でよいですか？
③ 顧客側CPEへ接続【分岐】
TOツールで接続（IPv6 PPPoE経由）※TOにてエージェント検討中
確認事項：自動接続の手段有無と、TO様検討との棲み分け
・TOツールの製品名は何ですか？CLI/APIで外部から呼び出せますか？
・ご検討中のエージェントの対象範囲・導入時期を伺えますか？
④ CPE状態確認（接続できた場合）
CPEのリンク／トンネル状態を確認
確認事項：機器の型番から自動化の手段を絞り込みたい
・CPEの製品名／型番を教えていただけますか？
・確認方法/コマンドと「正常」と判断する条件は？
⑤ 収容GWへログイン
接続情報は社内SOシステムから取得
確認事項：接続情報の取得を自動化できるか
・SOシステム内でトンネル情報と該当収容GWの紐づけをしている一覧がある認識ですが、
SOシステムは画面参照のみですか？コマンド/API/DB参照は可能ですか？
・収容GWの製品名/型番は？（製品次第で自動接続の手段が検討できます）
⑥ バックアップトンネル状態確認【重要分岐】
SOシステムでバックアップを特定し状態確認 正常=片系断／異常=両系断
確認事項：最重要分岐を機械判定できるか
・片系断/両系断の確認方法や判定条件（何がどうなっていたら）は？
・例外ケースや、判定に使う値の参照先（SO／機器）は？

## Slide 6: 監視業務フロー（2/2） 判定後の対応 〜 顧客報告
※ ⑥の判定で分岐（【片系断】＝⑦のみ／【両系断】＝⑧以降）。各吹き出しは自動化範囲・手法を判断するためのご確認です。
■＝通常工程 ■＝分岐
⑦【片系断】設備部門へエスカレーション
ServiceNowのチケット機能で連絡 → フロー終了
確認の目的：チケット起票を自動化できるか
ServiceNowのAPI利用は可能ですか？ 起票項目・文面テンプレを共有いただけますか？ （調査結果からドラフトを自動起票し、人が確認して発行する形を想定しています）
⑧【両系断】フレッツ障害調査
フレッツ法人保守窓口へ電話で確認（ヒト手対応）
確認の目的：電話は残す前提で、周辺をどこまで補助できるか
電話結果の記録先・粒度を教えてください（記録の自動整形が候補になるため）。 NTT公開の工事故障情報など、機械的に取得できる情報源は併用していますか？
⑨ 広域エリア故障調査
同じく法人保守窓口へ電話で確認（ヒト手対応）
確認の目的：分岐条件を定義できるか（定義がないと自動判定不可）
「広域エリア故障」の判断基準（例：地域／回線数／ユーザ数）を教えてください。 （基準が定まれば影響範囲の自動判定に使えます）
⑩ コラボ／コラボ以外 判定【分岐】
契約情報で光コラボ回線か否かを判定
確認の目的：契約区分をシステムから自動で引けるか
契約区分（コラボ／非コラボ）はどのシステムで確認できますか？ （自動で引ければ、この分岐は自動化）
⑪【コラボ時】ONU疎通確認
現在は法人保守窓口へ電話で確認（光コラボのツールは未使用）
確認の目的：電話確認をping自動実行に置き換えられるか
監視ルータからONUへのpingは技術的に実施可能ですか？ （可能であれば電話の前に自動疎通確認を挟み、電話回数自体を減らせる想定です）
⑫ 顧客報告
定型文あり・該当ユーザのみメール通知
確認の目的：報告文の自動生成範囲と承認フローの確認
障害パターン別の定型文を共有いただけますか？ 「調査結果から下書きを自動生成→人が確認して送信」の運用も可能でしょうか？
↓ ここから【両系断】の対応
コラボの場合
確認中

## Slide 7: 自動化イメージ案
既存ツールの置き換え・半自動化を中心とした当社案です。ご回答内容の確認とあわせてディスカッションできれば幸いです。
対象工程
自動化イメージ
使うもの（在りもの中心）
①検知〜②IPSec確認
アラート起点で状態取得を自動実行（判定は人の承認付き）
ダッシュボードのAPI／Webhook＋ジョブ自動実行（Ansible等）
③④CPE・⑤収容GW
ログイン〜コマンド実行〜証跡保存を定型Runbook化
NW自動化ツール（Ansible／Netmiko系）の在りものRunbook
⑥片系／両系判定
SO情報×トンネル状態の突合で機械判定 → 人が最終確認
SOシステム参照I/F＋判定ルール（AIエージェント適用候補）
⑦設備エスカレ
チケットのドラフト自動起票（人が確認して発行）
ServiceNow標準API（在りもの）
⑧⑨フレッツ・広域調査
電話は当面継続。公開障害情報の自動巡回＋結果入力のフォーム化で補助
NTT東西の工事故障情報ページ巡回／フォーム＋ワークフロー
⑫顧客報告
障害種別×定型文でメール下書きを自動生成（送信は必ず人）
生成AIによる下書き＋既存メール環境
■＝自動化候補 ■＝当面は半自動化（電話等のヒト手対応が残る想定）
※ TO様にてエージェントをご検討中と伺っております。①〜③は重複投資とならないよう、役割分担をご相談させてください。
持ってけたら持ってく

## Slide 8: End of Document
双日テックイノベーション、双日テックイノベーションのロゴは、双日テックイノベーション株式会社の登録商標です。
その他記載されている全ての商標、サービスマーク、登録商標、登録サービスマークは、各所有者に所有権があります。
本書記載の仕様はすべて予告なく変更される場合があります。
本書の記載内容に誤りがあった場合、 あるいは記載内容を更新する義務が生じた場合も、双日テックイノベーションは一切責任を負いません。
双日テックイノベーションは、本書を予告無く変更、修正、または改訂する権利を有します。
本書に記載されている内容を無断で複写、複製することを禁じます。
記載の価格は参考価格となり、ご検討の際にはお見積りのご依頼をお願いいたします。
為替変更やメーカーの価格改定により予告なく変更することがあります。